Załącznik nr 2 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ŚREDNIEGO  SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

ORAZ WYPOSAŻENIA

| Lp. | Minimalne wymagania techniczno- użytkowe | Wartość parametru oferowanego pojazdu (wpisać parametr, rozwiązanie techniczne, lub spełnia/nie spełnia) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
|  | Część 1 dotyczy Części I Zamówienia Dostawa 1 sztuki średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem |  |
| 1 | Warunki ogólne |  |
| 1. | Pojazd fabrycznie nowy, zabudowany w roku 2017. Rok produkcji podwozia minimum 2017. |  |
| 2. | Pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U.2017.128 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 z późniejszymi zmianami). Pojazd posiada aktualne ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski. |  |
| 3. | Pojazd spełnia wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27.04.2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym poniżej. Podwozie pojazdu posiada świadectwo homologacji typu. |  |
| 4. | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |  |
| 5. | Pojazd zabudowany i wyposażony spełnia następujące wymagania: rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016.2022 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów Oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (dz. U. Nr 165 z dnia 02 sierpnia 2011 r.). |  |
| 6. | Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. |  |
| 7. | Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie przekracza maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. |  |
| 8. | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, urządzenie akustyczne umożliwiające podawanie komunikatów słownych, głośnik lub głośniki o mocy minimum 200W. Sterowanie za pomocą manipulatora na elastycznym przewodzie, zmiana modulacji dźwiękowej sygnału poprzez klakson pojazdu, manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny orz dostosowany do użytkowania zarówno w dzień jak i w nocy. Belka sygnalizacyjna z minimum 10 modułami wysyłającymi sygnał błyskowy w technologii LED, montowana na dachu kabiny pojazdu lub pojedyncze lampy sygnalizacyjne zlokalizowane w zabudowie kabiny oraz min. dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie w rogach z tyłu pojazdu. Po dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wysyłające sygnał błyskowy na każdym boku pojazdu. Dodatkowe cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie wysyłające sygnał błyskowy z przodu pojazdu (minimum 8 ledowa każda), wysyłające sygnał błyskowy naprzemiennie. Wszystkie lampy ostrzegawcze i głośnik zabezpieczone lub wykonane z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Całość sygnalizacji świetlnej wykonana w technologii LED. Dodatkowy sygnał typu „AIR-HORN”, pneumatyczny o natężeniu dźwięku min do 130 dB przy ciśnieniu 100/120 PSI, długość min. 62 cm, średnica min. 15 cm, szt. 2; włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy, zamontowany na dachu lub z przodu pojazdu lub innym miejscu. (ostateczne rozwiązanie zostanie musi zostać zaakceptowane z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia) |  |
| 9. | Pojazd oznakowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej numerami operacyjnymi podanymi przez Zamawiającego oraz oznaczony logotypami wskazanymi przez Zmawiającego na etapie realizacji. |  |
|  | II. Podwozie z kabiną |  |
|  | Podwozie samochodu z silnikiem wysokoprężnym z turbodoładowaniem o zapłonie samoczynnym spełniający wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, o mocy minimum 230 kW spełniającym wymogi normy EURO 6. Silnik i podwozie tego samego producenta. |  |
|  | Wymiary maksymalne pojazdu nie przekraczające: - długość max. 9700 mm - szerokość 2550 mm Dostęp do wyżej położonego sprzętu ułatwiony przez zainstalowanie podestów roboczych, przy czym otwarcie podestów sygnalizowane jest w kabinie kierowcy. Otwieranie/zamykanie podestów wspomagane siłownikami. Podesty zabezpieczone dodatkowymi zamkami przed niepożądanym otwarciem w przypadku awarii siłowników. Po otwarciu podestu zapalają się zamontowane na nich światła obrysowe |  |
|  | Stały napęd 4x4 lub z możliwością odłączenia napędu osi przedniej lub tylnej, skrzynia redukcyjna, możliwość blokady mechanizmów różnicowych osi tylnej i przedniej, ogumienie - pojedyncze koła na osi przedniej, na osi tylnej koła pojedyncze lub podwójne. Zawieszenie mechaniczne wzmocnione, wytrzymujące stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. |  |
|  | Zawieszenie: przód: oś sztywna napędzana, resory paraboliczne, amortyzatory. Tył: oś sztywna napędzana, resory, amortyzatory, stabilizator przechyłów, wytrzymujące stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. |  |
|  | Skrzynia biegów zautomatyzowana/automatyczna. |  |
|  | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewnia możliwość szybkiego wyjazdu - 60 s. od chwili uruchomienia silnika samochodu |  |
|  | Układ hamulcowy wyposażony w ABS (Zamawiający dopuszcza możliwość automatycznego lub ręcznego odłączenia podczas jazdy w terenie) |  |
|  | Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa, na bazie jednej płyty podłogowej, zapewniająca dostęp do silnika, 6-osobowa, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona w: fabryczny układ klimatyzacji kabiny, indywidualne oświetlenie nad siedzeniem kierowcy i dowódcy oraz ratownikami, boczne szyby podnoszone i opuszczane elektrycznie, fabryczny radioodtwarzacz CD wraz z instalacją głośnikową, głośniki w każdych drzwiach niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku lusterka zewnętrzne główne elektrycznie podgrzewane i regulowane nawigacja, w formie tabletu o przekątnej minimum 9” podłączonego do instalacji głośnikowej samochodu kamerka cofania z kolorowym monitorem w kabinie, w zasięgu wzroku kierowcy umożliwiającą obserwację widoku za samochodem zarówno w dzień jak i w nocy. Kamera powinna być załączana automatycznie przy wstecznym biegu oraz mieć możliwość włączenia ręcznego oddzielnym przełącznikiem znajdującym się w zasięgu pola pracy kierowcy. Obraz z kamery cofania musi być wyświetlany na wyświetlaczu minimum 7'' zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny reflektor ręczny (szperacz) do oświetlania numerów budynków (LED) reflektor pogorzeliskowy umieszczony z przodu pojazdu i mocowany na zewnątrz kabiny wideorejestrator z kartą pamięci 32 GB uchwyt poprzeczny dla załogi zamontowany za siedzeniami dowódcy i kierowcy lub inne równoważne rozwiązanie zaakceptowane przez Zamawiającego na etapie produkcyjnym. szafkę kombinowaną dopasowaną do ilości wolnego miejsca służąca do przewożenia wyposażenia osobistego załogi. Obok wygrodzenia musi znajdować się instalacja umożliwiające podłączenie ładowarek do latarek oraz ładowarek na stacje nasobne oraz gniazda do ładowarek samochodowych. (Stacje nasobne wraz z ładowarkami do stacji oraz latarki wraz z ładowarkami zostaną dostarczone przez Wykonawcę). Szczegóły dotyczące zabudowy szafki mogą być omawiane podczas jej realizacji. mocowania aparatów powietrznych w oparciach tylnych siedzeń szt. 4 (aparaty powietrzne wraz z butlami oraz czujnikami bezruchu dostarcza Wykonawca szt. 4), odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, dźwignia odblokowująca uniemożliwiająca odblokowanie przypadkowe np. w trakcie hamowania oraz 2 uchwyty na aparaty powietrzne zamontowane w zabudowie pożarniczej, umożliwiające założenie aparatu bez pomocy osób trzecich z poziomu gruntu. podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem i zabezpieczeniem. zabudowa wykonana w całości z technologii kompozytowej żaluzje aluminiowe pyłoszczelne i bryzgoszczelne z dodatkowym zabezpieczeniem otwarcia dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym oświetlenie pola pracy wokół samochodu (lampy boczne LED) minimum po 3 sztuki na stronę lewą oraz prawą samochodu dwie lamy dalekosiężne zamontowane w górnej części kabiny skrytki wyposażone w oświetlenie LED - zamontowane po obu stronach schowka – pionowe zamontowane po każdej ze stron, załączane po otwarciu żaluzji niezależne ogrzewanie przedziału pracy autopompy tego samego producenta co niezależne ogrzewanie kabiny autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy układ wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego, zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornik wodny z możliwością przełączenia na pracę ręczną linia szybkiego natarcia o długości węża 60 mb z prądownicą umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany i nakładką do piany (napęd zwijadła elektryczny i ręczny) - przedmuch linii sprężonym powietrzem działko wodno-pianowe z nakładką do piany DWP 8-24 automatyczny lub ręczny dozownik środka pianotwórczego: 1% ÷ 6% zraszacze przednie i boczne – 4 dysze, (funkcja ograniczenia stref skażeń, możliwość sterowania z kabiny z miejsca dostępnego dla kierowcy), instalacja powinna posiadać zawór/zawory odcinające zbiornik wody o pojemności – min. 2000 l wykonany z kompozytu, zbiornik wyposażony w falochrony, właz rewizyjny oraz oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, wykonany z kompozytu odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, zintegrowany ze zbiornikiem wody, napełnienie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu. Dodatkowa belka z halogenami dalekosiężnymi mocowana na atrapie silnika w technologii LED |  |
|  | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, dodatkowo zawieszone pneumatycznie dowódcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia,. Tylne siedzisko z możliwością przewożenia 4 szt. aparatów powietrznych w kabinie pojazdu, wg rozwiązania technicznego zaproponowanego przez oferenta umożliwiające: jednoczesne przewożenie aparatów z różnego rodzajami butli, odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu), schowek pod siedzeniem tylnej kanapy. nad siedzeniem załogi schowek na drobne podłużne przedmioty |  |
|  | Instalacja elektryczna 24V, z biegunem ujemnym na masie, moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewniają pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. przetwornica napięcia 24V / 12V oraz 230V/12V. (wyjście napięcia 230V,24V i 12V w kabinie załogi z możliwością podłączenia ładowarek do latarek i radiostacji przenośnych). |  |
|  | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu (bez odłączania urządzeń wymagających stałego zasilania) |  |
|  | Pojazd wyposażony w gniazdo ładowania akumulatorów, zamontowane na kabinie, po lewej stronie (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). Pojazd wyposażony w zintegrowany układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 24 V o natężeniu min 12 A z zewnętrznego źródła o napięciu 230 V. Zintegrowane złącze prądu elektrycznego o napięciu 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej. Dołączony przewód zasilający o długości min. 5 m. |  |
|  | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny tryb analogowo-cyfrowy o parametrach min: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 5÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, w kabinie zamontowany również podest do ładowania przenośnych radiostacji i latarek. W przedziale autopompy zainstalowany dodatkowy głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiające prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy. |  |
|  | W kabinie załogi umieszczone i zamontowane 6 szt. ładowarek z zaprogramowanymi radiotelefonami przenośnymi (zgodnie z dostarczoną obsadą kanałową) o następujących minimalnych parametrach: radiotelefon powinien umożliwiać pracę w trybie analogowym (modulacja FM) oraz w trybie cyfrowym w standardzie DMR (modulacja z wielodostępem czasowym TDMA) radiotelefon powinien posiadać co najmniej 4 rzędowy podświetlany wyświetlacz alfa numeryczny obsługa wokadera dźwięku AMBE +2 TM pasmo pracy VHF 136-174 MHz moc 1-5 W odstęp międzykanałowy 12,50 kHz możliwość zaprogramowania minimum 250 kanałów ochrona przed czynnikami atmosferycznymi minimum IP 57 dodatkowy mikrogłośnikna giętkim przewodzie umożliwiający prowadzenie korespondencji radiowej Szczegóły montażu zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia (koncepcja musi być zaakceptowana przez Zamawiającego). |  |
|  | W kabinie załogi umieszczone i zamontowane: 6 szt. ładowarek z ręcznymi latarkami w wykonaniu EX, Latarka o wadze nie większej niż 0,40 kg łącznie z akumulatorem, wyposażona w źródło światła typu LED, czas świecenia w trybie wysokiej mocy min. 5 godzin oraz w trybie oszczędnym nie mniej niż 15 godzin, przy czym tryb oszczędny nie może być mniejszy niż 50% trybu wysokiej mocy. Moc świecenie minimum 170 lumenów, intensywność światła min. 40 000 cd. Ochrona przed warunkami atmosferycznymi co najmniej IP 65. Kategoria ATEX 1G Szczegóły montażu zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia (koncepcja musi być zaakceptowana przez Zamawiającego). 4 szt. latarki diodowe z certyfikatem ATEX wraz z bateriami, z uchwytami do hełmów strażackich, Latarka o wadze nie większej niż 0,25 kg łącznie z bateriami, wyposażona w źródło światła typu LED, czas świecenia w trybie wysokiej mocy min. 6 godzin oraz w trybie oszczędnym nie mniej niż 12 godzin, przy czym tryb oszczędny nie może być mniejszy niż 45% trybu wysokiej mocy. Moc świecenie minimum 150 lumenów. Ochrona przed warunkami atmosferycznymi co najmniej IP 68.Zasięg minimum 100 m |  |
|  | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (brzęczyk – sygnał przerywany) włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizacja świetlna służy światło cofania. Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. Dodatkowo pojazd wyposażony w lampy biegu wstecznego, doświetlające teren z boków pojazdu podczas cofania (możliwość zamontowania lamp pod lusterkami lub w innych miejscach po uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie produkcji) |  |
|  | W kabinie kierowcy znajdują się następujące urządzenia kontrolne pracy autopompy: - manometr lub wskaźnik niskiego ciśnienia, - manometr lub wskaźnik wysokiego ciśnienia - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - kontrolka włączenia autopompy, - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - sygnalizacja wysunięcia masztu - sygnalizacja otwarcia skrytek i podestów Dodatkowo wskaźnik poziomu wody w zbiorniku oraz wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku muszą zostać umieszczone w zabudowie pojazdu w formie diod LED tak aby dowódca akcji ratowniczo-gaśniczej widział poziom środków gaśniczych. Na etapie wykonawczym Wykonawca musi uzyskać akceptację rozwiązania. |  |
|  | Kolor: elementy podwozia – czarne lub zbliżonym (fabryczny kolor elementów podwozia), błotniki przednie, tylne i zderzaki, kabina, zabudowa – RAL 3000, żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium. Podwozie zabezpieczone przed korozją. |  |
|  | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 89 km/h. |  |
|  | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie hamulców. |  |
|  | Wylot spalin nie jest skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. |  |
|  | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temp. od -25°C do +50°C. |  |
|  | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. Pojemność zbiornika paliwa zapewniająca przejazd min. 300 km lub 4 godz. ciągłej pracy autopompy (zgodnie z normą). |  |
|  | Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) w czasie postoju min. 4 godz. |  |
|  | Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem dostosowanym do poruszania się w warunkach szosowo - terenowych. Ogumienie na osi tylnej i przedniej z tym samym bieżnikiem. Ogumienie pneumatyczne o nośności dopasowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu. Zalecane wartości ciśnienia w ogumieniu dla zakładanych warunków eksploatacyjnych trwale oznaczone nad kołami. Pełnowymiarowe koło zapasowe (dopuszcza się przekazanie Zamawiającemu koła nie zamontowanego w pojeździe) . |  |
|  | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy ze złączami elektrycznymi i pneumatycznymi. Instalacja elektryczna musi współpracować z przyczepami wyposażonymi w ledowe źródła światła Zaczep służący do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej min. 10t. Zaczep posiadający homologację lub certyfikat dopuszczenia. Ponadto pojazd wyposażony w szekle z przodu i z tyłu, umożliwiające odholowanie pojazdu. |  |
|  | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. |  |
|  | Pneumatyczny układ hamulcowy z hamulcami bębnowymi lub tarczowymi. Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w system ABS. |  |
|  | Pojazd wyposażony w wyciągarkę elektryczną 8 ton oraz liną stalową o długości min. 25 m. Wyciągarka posiada zabudowę kompozytową. |  |
|  | III. Zabudowa pożarnicza |  |
|  | Zabudowa wykonana w całości z materiałów kompozytowych. Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną blachą aluminiową. Spody schowków wykonane z blach odpornych nadziałanie czynników atmosferycznych np. blacha nierdzewna, kwasowa. Podłoga skrytek ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz. Pomiędzy kabiną a zabudową zintegrowana z zabudową owiewka maskująca. |  |
|  | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Krawędzie dachu zabezpieczone nadbudową zintegrowaną z zabudową, z zamontowanymi lampami roboczymi w technologii led szt. min. 2. |  |
|  | Drabina do wejścia na dach, z poręczami w górnej części wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
|  | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. W kabinie zainstalowana sygnalizacja otwarcia skrytek. |  |
|  | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie włączane w kabinie kierowcy lub automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, oświetlenie wykonane w technologii LED. |  |
|  | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża. Oświetlenie uruchamiane w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy. |  |
|  | Szuflady i wysuwane tace automatycznie blokują się w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic) |  |
|  | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze. |  |
|  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, są tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
|  | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
|  | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi, posiadającym niezależne ogrzewanie i oświetlenie. |  |
|  | Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2400 l/min przy 8 barach i głębokości ssania 1.5 m. oraz z min. 400 l/min. przy 40 barach. Autopompa umożliwiająca jednoczesne podawanie środków gaśniczych na stopniu niskiego i wysokiego ciśnienia |  |
|  | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. |  |
|  | Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w hamulec bębna, napęd elektryczny oraz korbę umożliwiającą zwijanie. |  |
|  | Autopompa umożliwiająca podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min. 2 nasad tłocznych, po 1 z każdej strony, zlokalizowanych w tylnej części nadwozia, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia i działka wodno-pianowego oraz instalacji zraszaczowej. Wszystkie nasady zewnętrzne w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami: - nasada wodna zasilająca kolor niebieski - nasada wodna tłoczna kolor czerwony - nasada środka pianotwórczego kolor żółty |  |
|  | Autopompa umożliwia podawanie wody do zbiornika samochodu |  |
|  | Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, z głębokości 7,5 m w czasie do 60 S, W przedziale autopompy znajdują się następujące urządzenia kontrolno- sterownicze pracy pompy: manowakuometr, wskaźnik lub manometr niskiego ciśnienia, wskaźnik lub manometr niskiego wysokiego ciśnienia, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, miernik prędkości obrotowej wału pompy, regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, awaryjny wyłącznik silnika pojazdu, licznik motogodzin pracy autopompy, kontrolka włączenia autopompy, sterowania automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczające przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną, kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika. |  |
|  | Zbiornik wody wyposażony w min. 1 nasadę 75 z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |  |
|  | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego i układu neutralizacji są odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
|  | Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów (nie wliczając w to zaworów odwadniających linie tłoczne). |  |
|  | Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C, działający niezależnie od pracy silnika. |  |
|  | Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. |  |
|  | Pojazd wyposażony w działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności min. 800/1600/2400l/min, umiejscowione na dachu zabudowy, w jej tylnej części. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej wynoszący 360°, a w płaszczyźnie pionowej – od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do co najmniej 65°. Maksymalny zasięg rzutu wynoszący nie mniej niż 50 m. |  |
|  | Maszt oświetleniowy o wysokości min. 6 m, mierzonej od podłoża na którym stoi pojazd do oprawy ustawionych poziomo reflektorów, z możliwością regulacji obrotu o 360º i pochylania najaśnic z poziomu podłoża, zamontowany na stałe w zabudowie, wysuwany pneumatycznie z najaśnicami LEDowymi o mocy 30 000 Lumenów, zasilany z instalacji samochodu (lub sterowany pilotem przewodowym lub sterowany pilotem bezprzewodowym). Dodatkowo zainstalowana kontrolka wysuniętego masztu w kabinie w miejscu widocznym dla kierowcy. |  |
|  | Z tyłu pojazdu zamontowana fala świetlna sterowana z przedziału autopompy oraz z kabiny, z miejsca dostępnego dla kierowcy. |  |
|  | Przewidziane miejsce i uchwyty do montażu wyposażenia dostarczonego przez Zamawiającego oraz sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę. Pojazd wyposażony w min. 2 skrzynie dachowe, w tym jedna o min. wymiarach 1400x460x270 mm wykonana z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, posiadająca oświetlenie typu led oraz czujnik otwarcia. Drobny sprzęt umieszczony w skrzynkach min. 4 sztuk.. Szczegóły montażu zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia (koncepcja musi być zaakceptowana przez Zamawiającego). |  |
|  | Na dachu: - przewidziane miejsce i uchwyt automatyczny do drabiny D10W. - zamontowana drabina nasadkowa aluminiowa, składająca się z min. 3 elementów, każdy o długości min. 2730 mm |  |
|  | Pojazd dostarczony z wyposażeniem podwozia, w skład którego powinny wchodzić co najmniej: 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, przewód do pompowania kół z manometrem, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica proszkowa 2 kg. |  |
|  | Pojazd dostarczony z zamontowanym wyposażeniem w postaci: węże tłoczne: - W-75-20-ŁA – 10 szt. - W-52-20-ŁA – 10 szt. - W- 42 – 30 - ŁA- 2 szt. - W-25-25-ŁA – 5 szt. Kaseton wężowy 52 – 2 szt. wąż ssawny A lub B 110-2500-Ł – 2 szt. Prądownica wodna o wadze mak. 2,5 kg z nasadką, regulacja wydajności 100-200-300-400 l/min, funkcja płukania zanieczyszczeń o średnicy minimum do 6 mm, parasol wodny o kącie minimum 160 stopni, łożyskowana turbina wykonana z tworzywa sztucznego odporna na uszkodzenia – świadectwo dopuszczenia CNBOP – 2 szt. Nakładka pianowa do prądownicy kompatybilna z zaoferowaną prądownicą przełącznik 75/52 – 2 szt. lanca gaśnicza, wydajność przy 8 ciśnieniu bar min. 250 l/min, długość części roboczej min. 700 mm, waga max. 8,5 kg, nasada storz 52 przełącznik 52/25 – 2 szt. Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW52 szt. 1 Siekiera kuta o wadze 2 kg szt. 1 piła do cięcia szyb, w tym szyb samochodowych, klejonych szt. 1 środek do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych 10 kg wraz z ręcznym dozownikiem tego środka Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych (roztwór) – 5 litrów Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu, ze zbiornikiem o pojemności min 5 dm3 linkę strażacką ratowniczą (statyczną) o długości min. 25 m szt. 1 pionowe znaki ostrzegawcze służące do wyznaczenia strefy bezpiecznej (pachołki) szt. 6 ubranie do usuwania gniazd owadów błonkoskrzydłych (osy, szerszenie) szt.1 tłumica gumowa ze stylem teleskopowym szt. 2 taśma ostrzegawcza (rolka 500 m) wraz z mocowanim ubranie pożarnicze specjalne (spodnie + kurtka+ chełm) szt. 6 zestaw ratownictwa wodnego: - Kamizelki asekuracyjnej z bezpiecznym pasem i sygnalizatorem świetlnym, wyposażonej w gwizdek oraz nóż o wyporności 80N- 2szt - Kamizelka ratunkowa 100N powyżej 70 kg rozmiar L/XL – szt. 2 - Rzutka trapezowa mocowana na plecach kamizelki 2szt - Lina ratownicza na bębnie o długości 50m - 2szt - Koło ratunkowe - 1szt Wentylator oddymiający szt. 1, wydajność min. 28m3/h, moc silnika min. 2KM Pilarka spalinowa, ratownicza, umożliwiająca cięcie drewna zanieczyszczonego, o minimalnej mocy 4,4 kW, wyposażona w pompę olejową z regulacją wydajności, z zaworem dekompresyjnym ułatwiającym rozruch, bocznym napinaczem łańcucha, kompensator z dwoma widiowymi łańcuchami zapasowymi, z ogranicznikiem głębokości cięcia, długość prowadnicy min. 40 cm Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) szt. 1, masa max. 5,2 kg, długość min. 90 cm Kamera termowizyjna wraz z walizką do transportu, rozdzielczość ekranu min. 320x240 pikseli, rozdzielczość podczerwieni min. 160x120 pikseli, min. 3” kolorowy wyświetlacz, wodoszczelność min. IP 67, odporność na upadek min. 2 metry, w zestawie bateria i ładowarka, tryb obrazu min. Tryb strażacki, tryb ogniowy, tryb poszukiwawczo – ratowniczy, tryb wykrywania ciepła, tryb wykrywania zimna, wbudowany aparat cyfrowy o rozdzielczości min. 640x480 pikseli Nadciśnieniowy aparat powietrzny z butlą kompozytową oraz maską panoramiczną i sygnalizatorem bezruchu (nie dopuszcza się sygnalizatora zintegrowanego z aparatem oddechowym) – pojemnik na maskę, pokrowiec ochronny na butlę. szt. 4 Szczegóły montażu zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia (koncepcja musi być zaakceptowana przez Zamawiającego). |  |
|  | Zainstalowany przewód pneumatyczny z końcówką przedmuchową (z możliwością odłączenia) o długości min. 3 m (miejsce instalacji do ustalenia pomiędzy Zamawiającym na Wykonawcą). |  |
|  | Motopompa pływająca szt. 1, wydajność nominalna minimum 400 l/min, wydajność maksymalna min. 1000 l/min, wysokość podnoszenia słupa wody min. 30 m, czas pracy na pełnym zbiorniku min. 1h, certyfikat dopuszczenia CNBOP |  |
|  | Agregat prądotwórczy o mocy min. 4 kWA, napęd spalinowy, stopień ochrony min. IP 54 |  |
|  | Motopompa szlamowa wyposażona w silnik spalinowy, 4 suwowy, o mocy min. 3,5 kW, o wydajności min. 1200 l/min, maksymalna wysokość ssania min. 5m, maksymalna wysokość tłoczenia min. 25 metrów, maksymalna średnica zanieczyszczeń min. 20 mm, masa maksymalna 60 kg, czas pracy na pełnym zbiorniku paliwa min. 2 godziny |  |
|  | Zestaw ratownictwa medycznego Torba PSP R1 (z butlą tlenu o pojemności 2,7l) z ortopedyczną deską wraz z przystawką pediatryczną wyposażoną w komplet pasów oraz elementy do unieruchomienia głowy, Skład zestawu zgodny z „Zasadami organizacji ratownictwa medycznego KSRG” z lipca 2013 roku, zestaw do segregacji poszkodowanych dla 50 osób, maski do tlenoterapii biernej znajdujące się w torbie w proporcji 2/3 liczby masek dla dorosłych oraz 1/3 liczba masek dla dzieci; Kamizelka KED zgodna z EN 1868 |  |
|  | Specjalistyczny sprzęt z zakresu ratownictwa wysokościowego: Lina statyczna 10,5 o dł. 50 m – 2 szt. Lina statyczna 10,5 o dł. 25 m – 2 szt. Bloczek ratowniczy podwójny – 2 szt. Bloczek ratowniczy pojedynczy – 1 szt. Zaczep taśmowy dl. 200 cm – 2 szt. Taśma szyta dł. 150 cm – 4 szt. Taśma szyta dł. 120 cm – 6 szt. Zatrzaśnik typu HMS duży prześwit – 10 szt. Worek jaskiniowy o pojemności 30 l – 4 szt. Amortyzator bezpieczeństwa z liną dł. 2 m – 2 szt. Przyrząd zjazdowy ID zgodny z norą PN EN 341+A/1996 – 2 szt. Lonża regulowana – 2 szt. Szelki asekuracyjne do pracy w zwisie z pasem biodrowym zgodne z normą EN361, EN 358 i EN 813 – 2 szt. Przyrząd typu shunt – 1 szt. Kask do ratownictwa wysokościowego – 2 szt. |  |
|  | Specjalistyczny sprzęt z zakresu specjalistycznych grup poszukiwawczo ratowniczych - Specjalistyczne Urządzenia GPS do poszukiwań (szt. 10) Minimalne wymiary wyświetlacza, szer. x wys. 3,6 x 5,5 cm; przekątna min. 6,6 cm Rozdzielczość wyświetlacza min., szer. x wys.160 x 240 pikseli Typ wyświetlacza kolorowy (65 tys. kolorów), odblaskowo-przezroczysty ekran TFT, Masa max. 270 g z bateriami Klasa wodoszczelności min. IPX7, Bardzo czuły odbiornik Interfejs zgodność z szybkim USB i NMEA 0183 Wysokościomierz barometryczny; elektroniczny kompas (z kompensacją nachylenia, 3-osiowy) Przesyłanie między urządzeniami (bezprzewodowe udostępnianie danych podobnym urządzeniom), mapy i pamięć, mapa bazowa Zainstalowane mapy OSMapa PL, możliwość dodawania map Wbudowana pamięć 4 GB; obsługa kart danych Karta microSD Własne punkty POI (możliwość dodawania punktów szczególnych) Waypointy/ulubione/pozycje5000 Trasy 200 Wykres śladu 10 000 punktów, 200 zapisanych tras, Funkcje dla zajęć na powietrzu; automatyczne wyznaczanie trasy (dokładna nawigacja po drogach) z opcjonalnymi mapami z szczegółowymi drogami Obsługa funkcji geocache (wersja cyfrowa) Informacje o położeniu słońca i księżyca Tabele pływów, Pomiar powierzchni Przeglądarka zdjęć (społecznością online umożliwiającą analizowanie, sortowanie i udostępnianie danych) Antena: cztery zwoje Powiadomienia z telefonu Śledzenie na żywo Liczba załadowanych fabrycznie punktów z geocaching.com: 250,000 |  |
|  | Wykonawca udostępni każdemu Użytkownikowi oraz Zamawiającemu wszelkie dane niezbędne do serwisowania pojazdu po okresie gwarancji w szczególności np. kody dostępu do systemów elektronicznych sterowania pojazdów |  |
|  | Przeglądy wyposażenia, zabudowy, podwozia wraz z wymianą płynów oraz części eksploatacyjnych w czasie gwarancji - na koszt dostawcy. Przeglądy z wymianami zgodnie z zalecaniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku. | (Uwaga: Potwierdzenie wymagań kolumny nr 2 - 20%. Brak potwierdzenia kolumny nr 2 - 0%. Wpisane dane muszą pokrywać się z deklaracją wskazaną w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) pkt. IIId |
|  | Sprzęt i urządzenia dla których wymagane jest świadectwo dopuszczenia CNBOP muszą taki dokument posiadać, ważne na dzień odbioru. |  |
|  | Część 2 dotyczy Części II Zamówienia Dostawa zestawu ratownictwa technicznego |  |
|  | Zestaw ratownictwa technicznego, w skład którego wchodzi: Agregat hydrauliczny (pompa) szt.1, wyposażony w silnik spalinowy, 4 suwowy o minimalnej mocy. 1.6 kW, Agregat zasila jednocześnie co najmniej 1 urządzenie, Pompa wyposażona w minimum 1 przyłącze hydrauliczne zakończone monozłączką, ciśnienie robocze 70 Mpa, pojemność użytkowa oleju minimum 2,5 litry, waga maksymalna 24 kg, wąż hydrauliczny zakończony monozłączką po obu stronach o długości min. 10 m (co najmniej 1 szt.). Nożyco – rozpieracz – 1 szt., kompatybilny z agregatem hydraulicznym, minimalna odległość rozpierania ramion nożyco-rozpieracza nie mniejsza niż 360 mm, rozwarcie cięcia min. 220 mm, siła cięcia 38 ton, siła rozpierania min. 21 ton, siła ściskania min. 7,5 ton, siła ciągnięcia min. 5,2 ton, ciśnienie robocze 720 bar, maksymalna waga urządzenia gotowego do pracy 15 kg Rozpieracz kolumnowy z funkcją ciągnięcia z dwoma cylindrami roboczymi, maksymalne ciśnienie robocze 720 bar, siła rozpierania w pełnym skoku tłoka min. 16 ton, siła ciągnięcia w pełnym skoku min. 5 ton, liczba tłoków 2, długość urządzenia wysuniętego 1620 mm, maksymalna waga urządzenia gotowego do pracy 18,5 kg wyważacz do drzwi w komplecie z pompką ręczną i wężem hydraulicznym o długości min. 3 m., maksymalne ciśnienie robocze 720 bar, siła rozpierania min. 10 t, długość maksymalna narzędzia wysuniętego minimum 430 mm, maksymalna waga urządzenia 6,8 kg poduszka wysokociśnieniowa, minimalna maksymalna wysokość podnoszenia 212 mm, nośność znamionowa min. 10 t., wymiary 380x380 mm, grubość wraz z profilem maks. 26 mm, minimalna maksymalna skuteczna siła podnoszenia 100 ton poduszka wysokociśnieniowa, minimalna maksymalna wysokość podnoszenia 212 mm, nośność znamionowa min. 20 t., wymiary 508x508 mm, grubość wraz z profilem maks. 26 mm, minimalna maksymalna skuteczna siła podnoszenia 200 ton Sterownik do poduszek powietrznych pozwalający na użycie butli z aparatów powietrznych do napełnienia poduszek wraz z reduktorem oraz dwoma wężami pneumatycznymi o długości 10 m wężyk odcinający z zaworem bezpieczeństwa szt. 2 |  |
|  | Objęcie zestawu hydraulicznego pełnym (tj. obejmującym co najmniej, robociznę, materiały eksploatacyjne oraz dojazd), bezpłatnym dla Zamawiającego okresem obsługi serwisowej (technicznej), od momentu odbioru wyposażenia i zestawów hydraulicznych przez Zamawiającego, przez okres gwarancji i rękojmi (minimum 24 m-ce), przy założeniu wykonywania w ciągu roku obsługi serwisowej (technicznej) w/g potrzeb wynikających z prawidłowej eksploatacji, jednak nie rzadziej niż jednej obsługi rocznie | (Uwaga: Potwierdzenie wymagań kolumny nr 2 - 20%. Brak potwierdzenia kolumny nr 2 - 0%. Wpisane dane muszą pokrywać się z deklaracją wskazaną w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) pkt. IIId |

................................. dn. .................... 2017 r.

.......................................................

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby